OBRAZAC  3

ČISTOĆA DOO

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: OP24/15-6-17681

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 10

Mjesto i datum: 25.08.2015. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15) ČISTOĆA DOO  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

opreme za reciklažno dvorište

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	19

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	20

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	21

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU 	22

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	23

NASLOVNA STRANA PONUDE	24

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	25

FINANSIJSKI DIO PONUDE	31

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	32

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	33

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	34

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	37

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	41

SADRŽAJ PONUDE	46

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	47

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	48

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: “ČISTOĆA” DOO | Lice/a za davanje informacija: Ana Vukčević, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Zetskih Vladara bb | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02407493 |
| Telefon: 020/625-349 | Faks: 020/625-921 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@cistoca.me | Internet stranica (web): www.cistoca.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Robe

- Opis predmeta javne nabavke

oprema za reciklažno dvorište

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

34928480-6 Kontejneri i kante za otpad i smece 34221000-2 Pokretni kontejneri za posebne namjene 44613800-8 Kontejneri za otpadni materijal 44613000-0 Veliki kontejneri 42923220-0 Vage za kontinuirano vaganje robe

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( po partijama:

Partija 1: preskontejner procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 11.200,00  €

Partija 2: komunalni kontejneri procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om  12.000,00 €

Partija 3: zvonasti kontejneri (za selektivno odlaganje otpada) procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om  3.000,00 €

Partija 4: eko kontejneri    procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 4.000,00 €

Partija 5: mobilno spremište  za opasni otpad sa tankvanom  procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om   14.500,00 €

Partija 6: poslovni  kontejner procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 5.300,00 €

Partija 7: mehanička vaga  procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 2.000,00 €

UKUPNO:                    52.000,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

( ne zahtijeva se

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedecih dokaza:

( uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

fotografije opreme za reciklažno dvorište koja je predmet nabavke

( drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Sertifikat ISO 9001 za proizvođača opreme, izuzev za partiju 4 (stavke 5 i 6) i partiju 7 Sertifikat ISO 14001 za proizvođača opreme, izuzev za partiju 4 (stavke 5 i 6) i partiju 7

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude  i 10 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je period od 6 mjeseci  od dana zaključivanja ugovora.

Nabavka će se vršiti sukcesivno u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom isporuke od najduže  30 dana od dana izvršene narudžbe.

b) Mjesto izvršenja ugovora je: sjedište Naručioca, ul.Zetskih vladara bb.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 05. 10.2015. godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  05.10.2015. godine u 11 sati, u prostorijama „ČISTOĆA” DOO na adresi Zetskih vladara bb.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema opreme

Način plaćanja je: virmanski

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

PARTIJA 1-PRESKONTEJNER

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESKONTEJNER HIDRAULIČKI 10 m ³ | Sila presovanja: do 320 kN Dimenzije PRESKONTEJNERA: D 4400, Š 1900, V 2100 mm Veličina usipnog koša/ visina ubacivanja: 1600x 1200 / 1250 Snaga elektromotora, trofazni: 4.0 kW / 3x400V 50Hz. Rad potisne ploče preskontejnera: automatski Težina praznog kontejnera: do 2500 kg Isporuka priključnog kabla: 5x2,5 mm- 10 metara, industrijska priključnica: 5/32A –2 komada Izveden priključak uzemljenja na preskontejneru INOX vijkom M12 Vodootporna izrada dihtovanjem: prednje i zadnje stranice Način upravljanja preskontejnerom: automatski rad do popunjenosti Kompletan sastav upravljanja i zaštite: pod ključem, zaključan Kontrola popunjenosti preskontejnera: automatski, vizualno ili sa dojavom Svi djelovi moraju biti zamjenjivi i tipski, mogućnost servisiranja u garantnom i vangarantnom roku Obavezna isporuka kompletne tehničke i atestne dokumentacija Prevoz preskontejnera kamionom sa standardnim podizačem prema DIN-u, EN standardu. -dozvoljena mogućnost odstupanja+/- 10% Završna boja-narandžasta –namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |

( Garantni rok : minimum 12 mjeseci

PARTIJA 2 KOMUNALNI KONTEJNERI

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONTEJNER ZA GUME 10 m3 | Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od čeličnih limova i profila Otvoreni sa jednom stranicom koja se spušta. Kompletna konstrukcija iz materijala Č.0361, osnovna konstrukcija iz lima 3 mm, a ukrućenja od limova 4 mm Konstrukcija kontejnera napravljena prema DIN ntistat, koja osigurava, utovar, istovar i isipavanje tereta Visina standardnih uški: 1000 mm Dimenzije kontejnera: dužina 4100 mm, širina 1850 mm, visina 1750 mm Antikorozivno zaštićen spolja temeljnom i završnom bojom Unutrašnjost kontejnera antikorozivno zaštićena katran-epoksi bojom otpornom na kiseline, baze i soli -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |
| 2 | KONTEJNER ZA DRVNI OTPAD 10 m3 | Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od čeličnih limova i profila Otvoreni sa jednom stranicom koja se spušta. Kompletna konstrukcija iz materijala Č.0361, osnovna konstrukcija iz lima 3 mm, a ukrućenja od limova 4 mm Konstrukcija kontejnera napravljena prema DIN ntistat, koja osigurava, utovar, istovar i isipavanje tereta Visina standardnih uški: 1000 mm Dimenzije kontejnera: dužina 4100 mm, širina 1850 mm, visina 1750 mm Antikorozivno zaštićen spolja temeljnom i završnom bojom Unutrašnjost kontejnera antikorozivno zaštićena katran-epoksi bojom otpornom na kiseline, baze i soli -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |
| 3 | KONTEJNER ZA METALNI KRUPNI OTPAD 10 m3 | Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od čeličnih limova i profila Otvoreni sa jednom stranicom koja se spušta. Kompletna konstrukcija iz materijala Č.0361, osnovna konstrukcija iz lima 3 mm, a ukrućenja od limova 4 mm Konstrukcija kontejnera napravljena prema DIN ntistat, koja osigurava, utovar, istovar i isipavanje tereta Visina standardnih uški: 1000 mm Dimenzije kontejnera: dužina 4100 mm, širina 1850 mm, visina 1750 mm Antikorozivno zaštićen spolja temeljnom i završnom bojom Unutrašnjost kontejnera antikorozivno zaštićena katran-epoksi bojom otpornom na kiseline, baze i soli -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |
| 4 | KONTEJNER ZA BIJELU TEHNIKU 10 m3 | Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od čeličnih limova i profila Otvoreni sa jednom stranicom koja se spušta. Kompletna konstrukcija iz materijala Č.0361, osnovna konstrukcija iz lima 3 mm, a ukrućenja od limova 4 mm Konstrukcija kontejnera napravljena prema DIN ntistat, koja osigurava, utovar, istovar i isipavanje tereta Visina standardnih uški: 1000 mm Dimenzije kontejnera: dužina 4100 mm, širina 1850 mm, visina 1750 mm Antikorozivno zaštićen spolja temeljnom i završnom bojom Unutrašnjost kontejnera antikorozivno zaštićena katran-epoksi bojom otpornom na kiseline, baze i soli -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |
| 5 | KONTEJNER ZA POLIETILENSKE FOLIJE I KRUPNI PLASTIČNI OTPAD 10 m3 | Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od čeličnih limova i profila Otvoreni sa jednom stranicom koja se spušta. Kompletna konstrukcija iz materijala Č.0361, osnovna konstrukcija iz lima 3 mm, a ukrućenja od limova 4 mm Konstrukcija kontejnera napravljena prema DIN ntistat, koja osigurava, utovar, istovar i isipavanje tereta Visina standardnih uški: 1000 mm Dimenzije kontejnera: dužina 4100 mm, širina 1850 mm, visina 1750 mm Antikorozivno zaštićen spolja temeljnom i završnom bojom Unutrašnjost kontejnera antikorozivno zaštićena katran-epoksi bojom otpornom na kiseline, baze i soli -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |
| 6 | KONTEJNER ZA OTPADNO RAVNO STAKLO 7 m3 | Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od čeličnih limova i profila Kompletna konstrukcija iz materijala Č.0361, osnovna konstrukcija iz lima 3 mm, a ukrućenja od limova 4 mm Konstrukcija kontejnera napravljena prema DIN ntistat, koja osigurava, utovar, istovar i isipavanje tereta Visina standardnih uški: 1000 mm Dimenzije kontejnera: dužina 3470 mm, širina 1600 mm, visina 1500 mm Antikorozivno zaštićen spolja temeljnom i završnom bojom Unutrašnjost kontejnera antikorozivno zaštićena katran-epoksi bojom otpornom na kiseline, baze i soli -dozvoljena mogućnost –odstupanja +/- 10% Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |
| 7 | KONTEJNER ZA STIROPOR 5 m3 | Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od čeličnih limova i profila Kompletna konstrukcija iz materijala Č.0361, osnovna konstrukcija iz lima 3 mm, a ukrućenja od limova 4 mm Konstrukcija kontejnera napravljena prema DIN ntistat, koja osigurava, utovar, istovar i isipavanje tereta Visina standardnih uški: 1000 mm Dimenzije kontejnera: dužina 3310 mm, širina 1600 mm, visina 1250 mm Antikorozivno zaštićen spolja temeljnom i završnom bojom Unutrašnjost kontejnera antikorozivno zaštićena katran-epoksi bojom otpornom na kiseline, baze i soli - dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |

( Garantni rok : minimum 12 mjeseci,

PARTIJA 3: ZVONASTI KONTEJNERI (za selektivno odlaganje otpada)

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZVONASTI KONTEJNER ZA PAPIR 3 m3 | ZAPREMINA : V= 3000 litara DIMENZIJE : (d x promjer ) 1500/1650 x 1750 mm Materijal izrade PVC - dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% ZAVRŠNA BOJA : plava, sa namjenom u bijeloj boji | kom | 1 |
| 2 | ZVONASTI KONTEJNER ZA STAKLO 3 m3 | ZAPREMINA : V= 3000 litara(mogućnost odstupanja +/- 10%) DIMENZIJE : (d x promjer ) 1500/1650 x 1750 mm Materijal izrade PVC -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% ZAVRŠNA BOJA : zelena, sa namjenom u bijeloj boji | kom | 1 |
| 3 | ZVONASTI KONTEJNER ZA PET 3 m3 | ZAPREMINA : V= 3000 litara DIMENZIJE : (d x promjer ) 1500/1650 x 1750 mm Materijal izrade PVC -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% ZAVRŠNA BOJA : žuta sa namjenom u bijeloj boji | kom | 1 |
| 4 | ZVONASTI KONTEJNER ZA MET 3 m3 | ZAPREMINA : V= 3000 litara DIMENZIJE : (d x promjer ) 1500/1650 x 1750 mm Materijal izrade PVC -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% ZAVRŠNA BOJA : siva, sa namjenom u bijeloj boji | kom | 1 |

( Garantni rok : minimum 12 mjeseci

PARTIJA 4: EKO KONTEJNERI

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKO KONTEJNER ZA OTPADNA ULJA 1000 L | ZAPREMINA : V= 1000 litara DIMENZIJE : (d x š x v ) 1400 x 1150 x 950 mm Mogućnost prenošenja viličarom ili ručnim viličarom Kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 Kontejner zaštićen temeljnom i završnom -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |
| 2 | EKO KONTEJNER ZA STARE AKUMULATORE 1000 L | ZAPREMINA : V= 1000 litara DIMENZIJE : (d x š x v ) 1400 x 1150 x 950 mm Mogućnost prenošenja viličarom ili ručnim viličarom Kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 Kontejner zaštićen temeljnom i završnom bojom -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |
| 3 | EKO KONTEJNER ZA ZAULJANE FILTERE I KRPE 1000 L | ZAPREMINA : V= 1000 litara DIMENZIJE : (d x š x v ) 1400 x 1150 x 950 mm Mogućnost prenošenja viličarom ili ručnim viličarom Kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 Kontejner zaštićen temeljnom i završnom bojom -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |
| 4 | EKO KONTEJNER ZA FLOUROSCENTNE CIJEVI 1000 L | ZAPREMINA : V= 1000 litara DIMENZIJE : (d x š x v ) 1400 x 1150 x 950 mm Mogućnost prenošenja viličarom ili ručnim viličarom Kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Kontejner zaštićen temeljnom i završnom bojom Završna boja-zelena–namjena kontejnera u bijeloj boji | kom | 1 |
| 5 | KONTEJNER ZA STARE BATERIJE ZAPREMINE 20L | Zapremina: 20 litara Dimenzije: 550 x 350 x 200 kontejner izrađen od troslojnog poliesterskog ntistat - sastavljen od dvodjelnog kučišta i poliesterskog uloška -na prednjem djelu kučišta moraju biti izvedena dva otvora za ubacivanje baterija ili starih ljekova -zadnji dio kućišta mora sadržati i nosač kontejnera koji se vijcima i tiplama montira na zid -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Boja kontejnera je crvena sa natpisom u bijeloj boji. | kom | 1 |
| 6 | KONTEJNER ZA STARE LJEKOVE ZAPREMINE 20L | Zapremina: 20 litara Dimenzije: 550 x 350 x 200 kontejner izrađen od troslojnog poliesterskog ntistat - sastavljen od dvodjelnog kučišta i poliesterskog uloška -na prednjem djelu kučišta moraju biti izvedena dva otvora za ubacivanje baterija ili starih ljekova -zadnji dio kućišta mora sadržati i nosač kontejnera koji se vijcima i tiplama montira na zid -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Boja kontejnera je crvena sa natpisom u bijeloj boji. | kom | 1 |

( Garantni rok : minimum 12 mjeseci

Napomena: Bravice na  kontejnerima 5 i 6 moraju se  otvaraju se istim ključem.

PARTIJA 5: MOBILNO EKOLOŠKO SPREMIŠTE ZA OPASNI OTPAD SA TANKVANOM

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPREMIŠTE ZA OPASNI OTPAD SA TANKVANOM bez opreme spremišta | dimenzija spremišta : visina : 2700 mm širina : 4000 mm dubina: 1500 mm Spremište je opremljeno sa tankvanom te nosivom pocinčanom rešetkom Zapremina tankvane : 1200 litara Zadnja i bočna strana zatvorene su sa limom, a prednja strana sastoji se od dvokrilnih žičanih vrata koja se zaključavaju katancem Cjelokupna konstrukcija spremišta izrađena za mogućnost premještanja Cjelokupno spremište je zaštićeno temeljnom i završnom bojom -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Boja spremišta: crvena sa namjenom skloništa u bijeloj boji | kom | 2 |
| 2 | SPREMIŠTE ZA OPASNI OTPAD SA TANKVANOM sa opremom spremišta: - eko kontejner za otpadna ulja 1000 litara - eko kontejner za stare akumulatore 1000 litara - eko kontejner za zauljane filtere i krpe 1000 litara | dimenzija spremišta : visina : 2700 mm širina : 4000 mm dubina: 1500 mm Spremište je opremljeno sa tankvanom te nosivom pocinčanom rešetkom Zapremina tankvane : 1200 litara Zadnja i bočna strana zatvorene su sa limom, a prednja strana sastoji se od dvokrilnih žičanih vrata koja se zaključavaju katancem Cjelokupna konstrukcija spremišta izrađena za mogućnost premještanja Cjelokupno spremište je zaštićeno temeljnom i završnom bojom -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Boja spremišta: crvena sa namjenom skloništa u bijeloj boji Oprema spremišta : Bitne karakteristike opreme za spremište kao za partiju 4 | kom | 1 |

( Garantni rok : minimum 12 mjeseci

PARTIJA 6: POSLOVNI KONTEJNER

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POSLOVNI KONTEJNER | POVRŠINA KONTEJNERA: Spoljne dimenzije : 6058 mm x 2438 mm x 2591 mm (DxŠxV), pregrađen na dva dijela. Sanitarni dimenzija cca 1000x 2200 , te poslovni dimenzija cca 5000 x 2200 mm KONSTRUKCIJA KONTEJNERA: Nosiva konstrukcija kontejnera je zavarena čelična konstrukcija izvedena iz lima (Rst 37.2) debljine 3 mm. POD KONTEJNERA: Pocinčani lim debljine 0,75 mm s donje strane, izolacija kamenom vunom 100 mm, parna brana od PE folije, nosiva vodootporna šperploča 18 mm, ntistatic pod 2 mm. STROP KONTEJNERA: Gornja strana ravni lim pocinčani 0,75 mm, izolacija kamenom vunom 100 mm, panel debljine 50 mm sa donje strane. ZIDOVI KONTEJNERA i UNTRAŠNJA PREGRADA: Izrađene iz poliuretanskog panela debljine 50 mm. ULAZNA VRATA : Izrađena iz pocinčanog lima 1,5 mm, dim. 900 x 2000 mm, izolirana – kom.1 VANJSKA STOLARIJA : PVC bijele boje Otklopno zaokretni prozori, dim. cca 900 x 1200 mm– 2 kom Prozor dim 600 x 600 mm – mutno staklo – 1 kom UNUTRAŠNJA VRATA : 1 kom Drveno vratno krilo, dim. 900 x 2000 mm ELEKTRO INSTALACIJA: Izvedena s 2 rasvjetno tijelo (2 x 36 W) s prekidačima, 2 utičnice, vanjski priključak i elektro ormarić sa osiguračima OPREMA KONTEJNERA: - unutrašnja pregrada panel 50 - umivaonik s slavinom, sifonom, ogledalom i držačem papirnatih ubrusa - kpl.1 - WC školjka s kotlićem, wc daskom, četkom i držačem WC papira - kpl.1 - bojler za toplu vodu 5 litara - kom.1 - držač sapuna - kom.1 -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% BOJA KONTEJNERA: Dvokomponentna poliuretanksa bijela boja, RAL 9002 | kom | 1 |

( Garantni rok : minimum 36 mjeseci

PARTIJA 7: MEHANIČKA VAGA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEHANIČKA VAGA | Mehanička vaga do 1500 kg (Stočna vaga) Ukupne dimenzije vage: 2000 x 1280 x 1340 (mm) Dimenzije platforme za prijem tereta: 2000 x 1100 x 1340 (mm) Karakteristike vage: Maksimalna nosivost: 1500 kg Klasa tačnosti: III Podiok: 500 g -dozvoljena mogućnost odstupanja +/- 10% Vaga mora biti u potpunosti izrađena od metala, osim vrata koja mogu biti urađena u kombinaciji sa drvetom. Ponuđači su dužni ponuditi prenosivi model vage. | kom | 1 |

( Garantni rok : minimum 24 mjeseci

Napomena:

Kako vaga nije obračunskog karaktera, odabrani ponuđač je dužan da prilikom isporuke vage dostaviti Uvjerenje o kalibraciji mjerila mase izdate   od strane Zavoda za metrologiju Crne Gore.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

ČISTOĆA DOO, Podgorica

Broj: OP24/15-4-17530

Mjesto i datum: 21.08.2015.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br. 42/11, 57/14 i 28/15) Daca Popović,dipl.ecc, Izvršni direktor  kao ovlašćeno lice ČISTOĆA DOO, daje

I z j a v u

da će ČISTOĆA DOO, shodno Planu Javnih nabavki br. 24203 od 26.12.2014. godine(objavljen na Portalu 12.01.2015. godine), Izmjeni br 1 Plana javnih nabavki br 5319 od 17.03.2015. godine i  Izmjeni br. 2 Plana javnih nabavki broj 13342 od 17.06.2015. godine, Izmjeni br.3 Plana javnih nabavki broj 16470 od 05.08.2015. godine,    saglasnosti Odbora direktora , broj 24502 od 30.12.2014. godine i 10818 od 29.05.2015. godine za nabavku  opreme za reciklažno dvorište,  i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

IZVRŠNI DIREKTOR

______________________________

M.P.    Daca Popović,dipl.ecc.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

ČISTOĆA DOO, PODGORICA

Broj: OP24/15-1-17527

Mjesto i datum: 21.08.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Planu Javnih nabavki br. 24203 od 26.12.2014. godine(objavljen na Portalu 12.01.2015. godine), Izmjeni br 1 Plana javnih nabavki br 5319 od 17.03.2015. godine i  Izmjeni br. 2 Plana javnih nabavki broj 13342 od 17.06.2015. godine, saglasnosti Odbora direktora , broj 24502 od 30.12.2014. godine i 10818 od 29.05.2015. godine Izmjeni br.3 Plana javnih nabavki broj 16470 od 05.08.2015. godine,   za nabavku opreme za reciklažno dvorište, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca ______________________

IZVRŠNI DIREKTOR Daca Popović,dipl.ecc.

Službenik za javne nabavke ______________________

Vukčević Ana, dipl.ecc.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke ______________________

SEKRETAR DRUŠTVA, Vojin Katnić,dipl.ecc

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

ČISTOĆA DOO, Podgorica

Broj: OP24/15-5-17531

Mjesto i datum: 21.08.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br. 42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Planu Javnih nabavki br. 24203 od 26.12.2014. godine(objavljen na Portalu 12.01.2015. godine), Izmjeni br 1 Plana javnih nabavki br 5319 od 17.03.2015. godine i  Izmjeni br. 2 Plana javnih nabavki broj 13342 od 17.06.2015. godine, Izmjeni br.3 Plana javnih nabavki broj 16470 od 05.08.2015. godine,  saglasnosti Odbora direktora , broj 24502 od 30.12.2014. godine, 10818 od 29.05.2015. godine, za nabavku  opreme za reciklažno dvorište, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Zorica Lakić, dipl.pravnik                                     _________________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Milka Šćepović,dipl. ing.                                  _________________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Vukčević Ana, dipl.ecc.                                         _________________________

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:	Najniža ponuđena cijena sa uračunatim pdv-om se boduje tako što se maksimalan broj bodova (100) dodjeljuje ponudjaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudjačima dodjeljuju proporcijalno u odnosu na najnižu ponudjenu cijenu.

| Broj bodova = | najniža ponuđena cijena sa uračunatim pdv-om | * 100 |
| --- | --- | --- |
|  | ponuđena cijena sa uračunatim pdv-om |  |

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

ČISTOĆA DOO

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj OP24/15-6-17681 od 25.08.2015. godine

za nabavku oprema za reciklažno dvorište

ZA

( Partiju 1: preskontejner

( Partiju 2:  komunalni kontejneri

( Partiju 3: zvonasti kontejneri (za selektivno odlaganje otpada)

( Partiju 4: eko kontejneri

( Partiju 5: mobilno spremište  za opasni otpad sa tankvanom

( Partiju 6: poslovni  kontejner

( Partiju 7: mehanička vaga

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |
| brojkama |  |
| slovima |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| Naziv proizvođača opreme |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

fotografije opreme za reciklažno dvorište koja je predmet nabavke

( drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Sertifikat ISO 9001 za proizvođača opreme, izuzev za partiju 4 (stavke 5 i 6) i partiju 7 Sertifikat ISO 14001 za proizvođača opreme, izuzev za partiju 4 (stavke 5 i 6) i partiju 7

DOSTAVITI UZORAK, OPIS, ODNOSNO FOTOGRAFIJU ROBA KOJE SU PREDMET ISPORUKE,  ČIJU JE VJERODOSTOJNOST PONUĐAČ OBAVEZAN POTVRDITI, UKOLIKO TO NARUČILAC ZAHTIJEVA

fotografije opreme za reciklažno dvorište koja je predmet nabavke

DOSTAVITI DRUGA UVJERENJA, SERTIFIKATA (POTVRDA) KOJI SU IZDATI OD ORGANA ILI TIJELA ZA OCJENU USAGLAŠENOSTI ČIJA JE KOMPETENTNOST PRIZNATA, A KOJIMA SE JASNO UTVRĐENIM REFERENTNIM NAVOĐENJEM ODGOVARAJUĆIH SPECIFIKACIJA ILI STANDARDA POTVRĐUJE PODOBNOST ROBA:

Sertifikat ISO 9001 za proizvođača opreme, izuzev za partiju 4 (stavke 5 i 6) i partiju 7 Sertifikat ISO 14001 za proizvođača opreme, izuzev za partiju 4 (stavke 5 i 6) i partiju 7

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca “ČISTOĆA” DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica Zetskih vladara bb, PIB: 02409473, Broj računa: 550-1907-85, Naziv banke: Societe Generale Montenegro banka, koga zastupa Izvršni direktor Daca Popović, dipl.ecc, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Dobavljač).

OSNOV I PREDMET UGOVORA

##### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka opreme za reciklažno dvorište) prema prema tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke   broj OP24/15-6-17681 od 25.08.2015. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _________ od _________ godine i prema ponudi Ponuđača (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________  sa sledećom specifikacijom:

PARTIJA 1: preskontejner 10 m³ -1 kom.

PARTIJA 2: komunalni kontejneri 5m³,7m³ i 10m³-7 kom.

PARTIJA 3: zvonasti kontejneri(za selektivno odlaganje otpada)-4 kom

PARTIJA 4: eko kontejneri -6 kom.

PARTIJA 5: mobilno spremište  za opasni otpad sa tankvanom – 3 kom

PARTIJA 6: poslovni kontejner – 1 kom.

PARTIJA 7: mehanička vaga -1 kom

##### Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU  isporuči robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično otpremnicom preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. __ od ________.2015. godine.

#### CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

##### Član 3

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj ponudi br. ______  od _______ godine  iznosi _________  eura bez uračunatog PDV-a odnosno _______________eura  sa  uračunatim  PDV-om (partija 1:________€ sa PDV-om, partija 2:________€ sa PDV-om, partija 3: ________€ sa PDV-om, partija 4: ________€ sa PDV-om partija 5:  ________ € sa PDV-om, partija 6 : ________€ sa PDV-om i  partija 7: _______ sa PDV-om).

##### Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, na lokaciji NARUČIOCA, po nalogu NARUČIOCA, i održavanje u garantnom roku.

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

##### Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplate ugovorene cijene vršiti po prijemu robe na osnovu otpremnice i fakture u roku od _________ dana.

##### ROK  ISPORUKE I TRAJANJE UGOVORA

Član 6

##### Član 5

DOBAVLJAČ  se obavezuje da ugovorenu isporuku izvršava sukcesivno u roku od ______ dana od dana pismene narudžbe NARUČIOCA.

Roba se isporučuje i prima prema otpremnici koju potvrđuju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.

Ugovor se zaključuje na period od 6 mjeseci i stupa na snagu danom    njegovog potpisivanja.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,

- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv  Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 6 stav 1 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  DOBAVLJAČU garanciju.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

UGOVORNA KAZNA

##### Član 9

##### DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2 ‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

##### GARANCIJA

##### Član 10

DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku izvrši zamjenu neadekvatne robe.

Garancija na robu_________________________________.

Garancija teče od dana isporuke robe.

NARUČILAC je u obavezi da svaki problem u isporuci robe pisano prijavi DOBAVLJAČU (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njegovom nastanku.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 11

NARUČILAC se obavezuje da imenuje ovlašćenog predstavnika i obezbjedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

##### Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 13.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/15) ništav je.

PRIMJENA PROPISA

## Član 14

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

## Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i  DOBAVLJAČA.

NARUČILAC	                                     DOBAVLJAČ

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili  neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11, 57/14 i 28/15).)

Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama